## Slide 1: Obec Kozmice Problematika provozování kanalizace Problematika nakládání s odpadními vodami na území obce
VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.
Odborný zástupce provozovatele kanalizace: Ing. Roman Przybyla

## Slide 2: Proč se dnes scházíme?
Vysvětlení proč obec řeší nakládání s odpadními vodami včetně vazby na platnou legislativu.
Bude vysvětleno, proč stávající kanalizace a způsob vypouštění odpadních vod je dlouhodobě technicky a finančně neudržitelný.
Cílem dnešního veřejného setkání je vysvětlit současný stav, další postup a jejich dopady na obyvatele obce.
Tímto setkáním vznikne také prostor pro vaše dotazy a podněty.
2/16

## Slide 3: Program dnešního setkání
Problematika provozu stávající kanalizace
Producenti odpadních vod – zákonné požadavky
Smlouvy o odvádění odpadních vod
Problematika zavedení stočného
Budoucnost nakládání s odpadními vodami v obci
3/16

## Slide 4: 1. Problematika provozu stávající kanalizace
V obci je realizována jednotná kanalizace (cca 10 km)
Tato jednotná kanalizace odvádí splaškové a srážkové vody dohromady
Kanalizace je zakončena v 7 kanalizačních výustích
Následně je odpadní voda vypouštěna do vodních toků
Proto lze odpadní vody do kanalizace vypouštět pouze po jejich předčištění !!
Současný stav je do budoucna neudržitelný
Přísnější zákonné požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod do vodních toků
4/16

## Slide 5: 1. Problematika provozu stávající kanalizace
Obec má podle zákona o VaK povinnost starat se o kanalizaci a zajišťovat její provoz. Nejde jen o „trubky v zemi“, ale o soubor technických a zákonných činností.
Co si pod tím lze představit v praxi:
  Pravidelná kontrola technického stavu kanalizace, tedy revizní prohlídky a sledování, zda kanalizace funguje, jak má.
  Běžné opravy, například výměna nebo oprava kanalizačních poklopů.
  Čištění kanalizace v případě zanesení.
  Havarijní opravy při propadech nebo poruchách kanalizace (v nedávné době musela obec řešit několik havárií s celkovými náklady přibližně 5 mil. Kč)
5/16

## Slide 6: 1. Problematika provozu stávající kanalizace
Obec má podle zákona o VaK povinnost starat se o kanalizaci a zajišťovat její provoz. Nejde jen o „trubky v zemi“, ale o soubor technických a zákonných činností.
Zákonné povinnosti obce při provozu kanalizace:
  Monitorovat provoz kanalizace, to znamená pravidelně odebírat vzorky odpadních vod z kanalizačních výustí a sledovat stanové ukazatelé znečištění.
  Plnit poplatkovou povinnost za vypouštění odpadních vod (čím více je voda znečištění, tím více obec zaplatí)
  Vést majetkovou a provozní evidenci kanalizace a každoročně podávat hlášení
  Podávat hlášení o provozu do systému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
    kontrola ze strany vodoprávních úřadů a Povodí Odry s.p.
    taktéž má přístup ČIŽP
  Každý rok zpracovat kalkulaci stočného. Tato povinnost platí i v případě, že je stočné nastaveno na 0 Kč/m3. Kalkulace se zasílá na Ministerstvo financí nejpozději do 31.12.
  Realizovat a financovat fond obnovy kanalizace. Od roku 2026 jde o zákonnou povinnost a jedná se v případě obce o milionové částky, které musí být dlouhodobě vytvářeny. Neplněním této povinnosti sankce dle zákona. Každoroční kontrola ze strany Ministerstva zemědělství.
  Zpracovávat vyjádření o existenci sítí všem žadatelům, například projektantům a stavebníkům.
  Vydávat vyjádření k připojení na kanalizaci a k provádění prací v ochranném pásmu kanalizace.
  Provádět kontroly stavebních prací na/v blízkosti kanalizace.
6/16

## Slide 7: 1. Problematika provozu stávající kanalizace
Obec má podle zákona o VaK povinnost starat se o kanalizaci a zajišťovat její provoz. Nejde jen o „trubky v zemi“, ale o soubor technických a zákonných činností.
Nákladovost provozu kanalizace:
  Všechny uvedené činnosti něco stojí.
  Obec každoročně dotuje provoz kanalizace.
  Za rok 2024 stál provoz kanalizace cca 2,7 mil. Kč.
  Pro následující roky se předpokládá dramatické zvýšení nákladů.
  Důvody:
    nové zákonné požadavky ze strany státu
    nové poplatky za vypouštění odpadních vod do vodotečí
    nová povinnost tvorby fondu obnovy kanalizace
    havarijní stav kanalizace – nutné opravy
    oprava 100 m délky kanalizace se pohybuje v rozmezí 0,6 až 1,7 mil. Kč.
7/16

## Slide 8: 1. Problematika provozu stávající kanalizace
Obec má podle zákona o VaK povinnost starat se o kanalizaci a zajišťovat její provoz. Nejde jen o „trubky v zemi“, ale o soubor technických a zákonných činností.
Neoprávněné zásahy do kanalizace, neoprávněné stavební práce v blízkosti kanalizace
  Bez povolení obce nesmí nikdo do kanalizace zasahovat ani se na ni připojovat.
  Nelegální výkopové práce v blízkosti kanalizace, nebo nelegální připojení na kanalizaci, jsou posuzovány jako trestný čin poškození a ohrožení provozu kanalizace.
  Za takové jednání hrozí vysoké sankce a v krajním případě i trest odnětí svobody
  V rámci průzkumů kanalizace bylo v obci zjištěno mnoho takových nelegálních zásahů.
  Od této chvíle se každý takový nelegální zásah bude řešit včetně vymáhání vzniklé škody!
8/16

## Slide 9: 1. Problematika provozu stávající kanalizace
Obec při provozování kanalizace „nezahálí“ a v poslední letech provedla mnoho velmi nákladných činností
  Opravy havarijních poruch na kanalizaci
  Provedení TV inspekce kanalizace v celkové délce necelých 5 km
  Geodetické zaměření kanalizace
  Zpracování pasportu stavby kanalizace
  Mapování producentů odpadních vod na území obce (dotazníkové šetření)
Další nákladné činnosti se připravují nebo již zpracovávají
  Zpracovává se velmi podrobná studie odkanalizování obce
  Pokračování TV inspekce kanalizace na zbývajících necelých 6 km
  Doplnění mapy semafor (mapa vymezuje havarijní úseky k opravám, především ty kde hrozí bezprostřední vznik poruchy – propadu)
  Provádění havarijních oprav – každým dnem hrozí na mnoha místech vznik havárie, obec musí být připravena, nejlépe za v času provést opravu před poruchou
9/16

## Slide 10: 2. Producenti odpadních vod – zákonné požadavky
Rozdělení producentů OV podle způsobu nakládání s odpadními vodami:
Jsou napojeni na kanalizaci obce
  Lze vypouštět pouze předčištěné odpadní vody v septicích nebo domovních ČOV
  Povinnost vyvážet septik min. 1x za rok
  Producent musí mít uzavřenou Smlouvu o odvádění odpadních vod
Nejsou napojeni na kanalizaci obce
  Přepad přímo do vodního toku nebo do vsaku na pozemku
    Lze vypouštět pouze předčištěné odpadní vody v septicích nebo domovních ČOV
    Producent musí mít vydané Povolení k vypouštění – pokud nemá dopouští se přestupku – sankce 100.000,- Kč
    Povinnost pravidelně provádět vzorkování odpadních vod a výsledky předkládat Vodoprávnímu úřadu
    Kontrolu provádí Vodoprávní úřad z vlastní iniciativy (nařizuje mu to zákon) nebo z podnětu kohokoliv
  Vývoz obsahu žump/jímek na ČOV
    Povinnosti uchovávat doklady o vývozu za poslední 2 roky
    Objem vyvezené odpadní vody musí odpovídat objemu spotřebované vody
      Pokud nesedí objemy – přestupek – sankce až 50.000, - Kč
10/16

## Slide 11: 3. Smlouvy o odvádění odpadních vod
Vlastník nebo provozovatel kanalizace (v tomto případě obec Kozmice)
Dle §8 zákona č. 274/2001 Sb., o VaK:
vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.
Dle §10 zákona č. 274/2001 Sb., o VaK:
neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění
  bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní
Pokud není uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod, porušují zákon jak vlastník (nebo provozovatel) kanalizace, tak i producent odpadních vod napojený na kanalizaci.
Pokud producent odpadních vod odmítne podepsat smlouvu o OV hrozí mu ze strany vodoprávního úřadu sankce až 50.000, - Kč, opakovaně až 100.000, - Kč.
Vodoprávní úřad Hlučín patří mezi ty přísnější!
11/16

## Slide 12: 3. Smlouvy o odvádění odpadních vod
Časový harmonogram:
Zahájení uzavírání smluv o odvádění odpadních vod 2/2026
Předpokládaný termín ukončení 5/2026
Upozornění:
Producent, který odmítne uzavření smlouvy a prokazatelně obci neprokáže, že nakládá s odpadními vodami jiným způsobem dle zákona, tak bude předán k dořešení na stavební/vodoprávní úřad v Hlučíně.
Za prokázání jiného nakládání s odpadními vodami se považuje:
Předložení projektové dokumentace, vydané (platné) povolení k vypouštění odpadních vod (do povrchových toků nebo do vod podzemních).
Doklady (faktury) o množství dodané pitné vody a doklady (faktury) o množství vyvezené odpadní vody oprávněným subjektem.
12/16

## Slide 13: 4. Problematika zavedení stočného
Dnes je stočné 0 Kč/m3, obec vše platí.
V roce 2026 bude stočné dál 0 Kč/m3.
Pokud obec nezavede stočné diskvalifikuje se jako příjemce dotací !!!
Bez dotací nebude obec schopna v budoucnu financovat větší opravy a obnovu kanalizace
Jaké může být stočné v budoucnu?
Průměrná spotřeba 1 osoby: 35 m3/rok
V případě zahrnutí všech nákladů včetně PFO cca 35 Kč/m3 (1225 Kč /osoba/rok).
V případě, že PFO zůstane hrazeno z rozpočtu obce cca 20 Kč/m3 (700 Kč /osoba/rok).
13/16

## Slide 14: 5. Budoucnost nakládání s odpadními vodami v obci
Původní záměr řešení dlouhodobě prezentovaný občanům obce
Záměr pochází ze studie z roku 2018
Využití stávající jednotné kanalizace a postavit ČOV (vertikální filtr)
Tuto variantu již nelze považovat za provozně dostatečnou ani dlouhodobě udržitelnou , proto se od ní odstoupilo.
Důvody: zpřísnění limitů pro kvalitu vypouštěných odpadních vod
    záplavové území
    velikost obce
Nová studie odkanalizování obce Kozmice- již se zpracovává 
Studie prověří možnosti realizace nové splaškové kanalizace a ČOV.
Studie řeší již detail téměř každé ulice.
  Zahájení studie 8/2025
  Dokončení studie 5/2026
  Výběr finální varianty řešení 12/2026
  Zadání projekčních prací rok 2027
  Zahájení stavebních prací cca rok 2029-2030
  Dokončení stavby nové kanalizace a ČOV cca rok 2032-2033
14/16

## Slide 15: 5. Budoucnost nakládání s odpadními vodami v obci
  Budoucí výhody výstavby nové kanalizace
  Dlouhodobě provozně a finančně udržitelný provoz.
  S novou čistírnou odpadních vod bude obec splňovat zákonné požadavky.
  Finanční stabilizace provozu – pro obec i občany
  Obci se otevřou další možnosti čerpání dotací na dešťovou kanalizací (stará původní).
  Budoucí nevýhody výstavby nové kanalizace
  Dotkne se to všech obyvatel obce.
  V každé cestě a ulici budou prováděny výkopové práce.
  Velká finanční náročnost pro rozjezd projektu + neuznatelné náklady projektu
15/16

## Slide 16
16/16
Děkuji za pozornost